1. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

1.2. РАЗРАБОТКА РАЗБИВОЧНОГО ПЛАНА.

На разбивочный план проектируемого объекта наносится окружающая ситуация. Условными обозначениями показаны дорога и проезд, инженерные сети (водопровод, канализация, газопровод, подземный кабель электрической сети, теплотрасса, телефонная сеть), проектируемый дом. Показываются существующие уклоны на дорогах, отметки люков колодцев инженерных сетей, отметки углов зданий и отметки у подъездов. Показываются ценные породы деревьев вокруг участка, которые подлежат сохранению, электрические фонари освещения, покрытия дорог, тротуаров, отмосток.

Графоаналитическим способом в соответствии с принятыми масштабами Генплана и разбивочного плана производится привязка пересечения крайних разбивочных осей здания к существующему зданию и к красной линии.

По черным горизонталям определяются существующие высотные отметки углов участка, подъездной дороги. Определяются основные планировочные характеристики проектируемого здания (таблица 1).

Таблица 1.

Планировочные характеристики проектируемого объекта.

| № п/п | Наименование показателей | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь выделенного участка | 625 |
| 2. | Площадь застройки (по внешнему обводу здания на уровне отмостки) | 157,45 |
| 3. | Площадь внешних дорожных покрытий, относящихся к проектируемому объекту | 89,2 |
| 4. | Площадь отмостки вокруг здания | 49,5 |
| 5. | Площадь озеленения участка | - |

Построение розы ветров выполнено по данным для города Вологда Вологодской области, так как данных в СниП 2.01.01.82. «Строительная климатология и геофизика» для города Белозерск нет. Преобладающее направление ветра в зимний период – Юго - Западное, а в летний Северо-Восточное.

План проектируемого объекта дан на листе 1 в графической части проекта.