1.4.  ПОСАДКА ЗДАНИЙ НА РЕЛЬЕФ.

Для обеспечения быстрого отвода поверхностных вод от здания отметка цоколя у стены здания поднята по отношению к краю цоколя на 0,1 м, что составило уклон отмостки при ее ширине 1м. – 100 ‰. Высота цоколя запроектирована одинаковой по всему периметру здания.

Отмостка запроектирована с одинаковой высотной посадкой – 82,96м. Изменение уклона предусмотрено по прилегающей территории. Уровень чистого пола запроектирован на отметке 83,56м., что обеспечивает высоту цоколя от верха отмостки 0,6 м.

Такое решение вертикальной планировки и высотного расположения здания дало возможность обеспечить нормальный отвод поверхностных вод от здания, организовать подсыпку плодородного грунтового слоя под зеленые насаждения, решить вопрос отвода воды от подъезда здания по подъездной дороге на проезд.