2.4. КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ.

2.4.1. ФУНДАМЕНТЫ.

По конструктивному решению фундаменты ленточные сборные под все стены здания, выполнены из сборных ж/б блоков с подушкой. Глубина заложения в связи с наличием подвала 2,5 м.

Отметка подошвы фундамента – 3,100 м.

Толщина фундаментной стены – 400 мм.

Ширина подушки фундамента – 600 мм.

Стенами подвала являются сборные ж/б блоки, поэтому они требуют вертикальную обмазочную и горизонтальную из рулонных материалов гидроизоляцию.