2.4.2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОТКИ.

Наружные и внутренние стены приняты из керамзито–бетонных блоков. Наружные стены имеют толщину 360 мм, в качестве утеплителя принят ПЕНОПЛЕКС тип 35, толщиной 50 мм , с внутренней стороны стены отделаны листами гипсокартона (влагост.).Наружные стены имеют центральную привязку 180/180мм.

Внутренние стены приняты толщиной 360 мм. Привязка центральная 180/180.

Перегородки кирпичные δ = 120 мм.

Дверные и оконные проемы в стенах и перегородках перекрываются сборными железобетонными перемычками (см. приложение № 1, 2, 3).В приложениях выполнены схемы поэтажных планов к ведомости перемычек, ведомость перемычек и спецификация элементов перемычек.