3. РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ.

3.1. ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК.

Нагрузка на 1 м² кровли.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Конструкция покрытия |  | 0,50 |  | 0,70 |
| Итого постоянная: |  | 0,50 |  | 0,70 |
| II Временная | Район строительства г. Белоозёрск IV снеговой район | Sn 1,5 | 1,6 | 2,40 |
| Итого полная: |  | 2,00 |  | 3,20 |

qn / Sn = 0,5 / 1,5 = 0,33 < 0,8 , т.е. γf = 1,6 (п. 5.7 стр.9 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»).

К расчету принято: q = 3,2 кПа

qn  = 2 кПа

Нагрузка на 1 м² чердачного перекрытия.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Доска половая | 0,04х5,5 | 0,22 | 1,2 | 0,26 |
| Утеплитель мин. вата | 0,1х0,5 | 0,05 | 1,2 | 0,06 |
| Брус | (0,1х0,15/0,8)х5,5 | 0,10 | 1,2 | 0,12 |
| Вагонка евро | 0,01х5,5 | 0,06 | 1,2 | 0,07 |
| Итого постоянная: |  | 0,43 |  | 0,51 |
| II Временная | таб. 3 СНиП 2.01.07-85 | 0,70 | 1,3 | 0,91 |
| Итого полная: |  | 1,13 |  | 1,42 |

К расчету принято: q = 1,46 кПа

qn = 1,13 кПа

Нагрузка на 1 м² перекрытия 2 этажа.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Шпунтов. доска | 0,037х5,5 | 0,20 | 1,2 | 0,24 |
| Утеплитель мин. вата | 0,05х0,5 | 0,03 | 1,2 | 0,03 |
| Лага | (0,08х0,04/0,5)х5,5 | 0,35 | 1,2 | 0,42 |
| Звукоизоляция | (0,015х0,1/0,5)х5,5 | 0,17 | 1,2 | 0,20 |
| Плита ж/б пустотн. | 0,22х25х0,5 | 2,75 | 1,1 | 3,03 |
| Итого постоянная: |  | 3,50 |  | 3,92 |
| II Временная | таб. 3 СНиП 2.01.07-85 | 1,50 | 1,3 | 1,95 |
| Итого полная: |  | 5,00 |  | 5,87 |

К расчету принято: q = 5,87 кПа

qn = 5 кПа

Нагрузка на 1 м² покрытия 1 этажа.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Плитка керамическая | 0,005х27 | 0,14 | 1,3 | 0,18 |
| Цем. песч. раствор | 0,04х20 | 0,80 | 1,3 | 1,04 |
| 2 слоя гидроизола | 0,005х16 | 0,08 | 1,3 | 0,10 |
| Цем. песч. раствор | 0,03х20 | 0,60 | 1,3 | 0,78 |
| Плита ж/б пустотн. | 0,22х25х0,5 | 2,75 | 1,1 | 3,03 |
| Итого постоянная: |  | 4,37 |  | 5,12 |
| II Временная | таб. 3 СНиП 2.01.07-85 | 1,50 | 1,3 | 1,95 |
| Итого полная: |  | 5,87 |  | 7,07 |

К расчету принято: q = 7,07 кПа

qn = 5,87 кПа