3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ И РАЗМЕРОВ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА.

- Схема здания:

- Место строительства: г. Белоозёрск Вологодская обл.

- Определяем заложение фундамента:

  - основание-супесь серая, пылеватая, пластичная (см. геологический разрез БС №7).

  - анализ инженерно-геологических условий (АИГУ)

На основании Rо, E, mv даем заключение :

mv=0,08 1/мПа (скважина БС №7).

Е=β(1+е) / mv=0,74(1+0,81)/0,08 1\мПа =16,74 мПа.

Грунт – супесь пылеватая, маловлажная.

e = 0,84 > 0,7 (т.3 стр.37 СНиП 2.02.01-83).

JL = ω – ωр / ωL – ωр = 0,17-0,15/0,21-0,15=0,02/0,06=0,33

Rо = 230 кПа. (т.3 стр.37 СНиП 2.02.01-83).

Вывод: грунт относится к среднесжимаемым грунтам, возможны не равномерные осадки. Но возможно строительство на грунте при его естественном залегании.

4.  Определение глубины заложения фундамента.

- d1 ( fdn )

df =1,5м. (стр.65 Методическое пособие к выполнению ККП)

Расчетная глубина промерзания

df = Kh х dfn = 0,5 х 1,5 х 1,2 = 0,9м.

Кh = 0,5 (т.1 стр.7 СНиП «Основания зданий и сооружений» )

Принято: df =1м.

- d2 (fdw)

dw = 7,4м. (см. БС №7)

dw – df  = 7,4 – 0,6 = 6,8м. > 2м.

d2 = df = 1м.    (таб.2стр.8 СНиП «Основание зданий и сооружений» )

Принято: d2 = 1м.

- d3 (fdk)

dк =3,1м.– 0,6м. = 2,5м.

Принято: d3 = 2,5м.

Вывод: глубина заложения фундамента d3 = 2,5м.

5.   Определение нагрузки на 1 пог. метр длины фундамента (γf=1) .

| Наименование нагрузки | Подсчет нагрузки | Величина нагрузки (кH/м) |
| --- | --- | --- |
| 1. от кровли | 2х1,75 = | 3,50 |
| 2. от чердачного перекрытия | 1,13х1,75 = | 1,98 |
| 3. от межэтаж. перекрытия | 5х1,75 = | 8,75 |
| 4. от межэтаж. перекрытия | 5,87х1,75 = | 10,27 |
| 5. от стены | 0,36х18х(1-0,156) = | 5,47 |
|  | ИТОГО Nser = | 29,97 |

Aзд. = Lзд. х Hзд. = 128 м²

А проёмов = 20 м²

А проёмов / Aзд. х 100% = 15,6%

6.    Определение ширины подошвы фундамента.

а.  Расчетное сопротивление грунта основания Rо = 230 кПа.

б.  Определение ширины подошвы фундамента:

b = Nser / (Rо – γm x dзал) = 29,97 кН/м /(230кПа – 20кН/м³ х 2,5м) = 0,167м.

γm – плотность материала фундамента и грунта на их обрезах

γm = 20кН/м³

bmin = 600мм.

Принято: b = 0,6м.

в.  Конструирование фундамента.

г.  Проверка

Уточняем  R=Ro [1 + k1 (b–bo )/ bo] + k2 γΙΙ (d–do)

d > 2м.

k1 = 0,05

k2 = 0,2  (п. стр.  СНиП «Основания зданий и сооружений»).

R=230 [1 + 0,05 (0,6–1) / 1] + 0,2 х 19 (2,5–2)= 228,25 кПа.

д.  Определяем давление, передаваемое фундаментом на грунт.

Pser = Nser / b +γm х d3 = 29,97 кН/м / 0,6 м + 20 кН/м³ х 2,5м. = 99,97 кПа.

Pser = 99,97 кПа < R =228,25 кПа.

Вывод: Размеры подошвы достаточны.