4.2.1. ВОДОПРОВОДНЫЙ ВВОД.

Ввод – участок трубопровода от городской сети до проектируемого здания. Выполняется по наикратчайшему пути перпендикулярно зданию, в месте наибольшего расположения водопроводных стояков. Уклон ввода 0,002—0,005 к городскому водопроводу. Вводы  устраиваются из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262 – 75) диаметром 20мм.

Ввод проходит через отверстие в фундаменте, данное решение принято с учетом глубины заложения фундамента и глубины промерзания грунта в данном климатическом районе (рис.1).

(рис. 1)

Расстояние по горизонтали в свету между вводами водопровода и выпусками водоотводящих сетей — не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм. Расстояние в свету по вертикали между этими трубопроводами при их пересечении не менее 0,4 м.