4.6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

При снабжении районов индивидуальной застройки природным газом предусматривают его использование на хозяйственно-бытовые нужды (приготовление пищи).

Годовой расход газа определяется в зависимости от количества потребителей  на основании удельных норм расхода газа.

Удельная норма расхода природного газа при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения составляет 83 м3/год на человека.

Для отдельных жилых домов расчетный часовой расход газа следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом одновременности их действия.

Газоснабжение жилого дома включает в себя прокладку газового ввода, установку газовых приборов и прокладку внутриквартирных газопроводов.

Условия установки газовых приборов регламентируются требованиями соответствующих нормативных документов.