2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСОВОГО РАСХОДА ГАЗА РАЗЛИЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ЖИЛОМ МИКРОРАЙОНЕ.

Количество жителей в микрорайоне 20760 человек по СП 42.101-2003 находим значение коэффициента часового максимума расхода газа.

Коэффициент числового максимума ()

,

Часовой расход газа в прачечных. Значение коэффициента часового максимума находим по СП 42.101-2003

,

= =2900∙1/199980 =76,99 м3 /час,

## Часовой расход газа в банях.

,

= =2700∙472680 =195,47 м3 /час,

### Часовой расход газа в учреждениях здравоохранения.

,

= =3000 ∙ 93930 =29,26 м3/час,

## Часовой расход газа на предприятиях общественного питания.

,

=  =2000 ∙ 515403 =287,78 м3/час,

## Часовой расход газа на хлебобулочном заводе.

,

= =6000 ∙ 853620,44 =132,99 м3 /час,

Результаты  расчетов сводим в таблицу №2

ЧАСОВОЙ РАСХОД ГАЗА.

#### Таблица №2

| Наименование потребителей газа | Расход газа м3 /час |
| --- | --- |
| Расход газа в быту Расход газа в банях. Расход газа в прачечных. Расход газа в учреждениях здравоохранения. Расход газа на предприятиях общественного питания. Расход газа на хлебозаводе. | 1051,93 195,47 76,99 29,26 287,78 132,99 |
| Итого | 1774,42 |