4. ВЫБОР МАХАНИЗМОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

В связи с большой маневренностью в городских условиях для рытья траншеи применяем экскаватор с обратной лопатой на пневмоколёсном ходу. Этот экскаватор можно использовать на улицах и проездах с любым дорожным покрытием.

Техническая характеристика экскаватора

(марка Э-1514 )

1. Ёмкость ковша 0,15 м³

2. Ширина ковша 0,65 м

3. Наибольшая глубина копания 2,2м

4. Двигатель “Беларусь” МТЗ-5ЛС, Д-48

Для обратной засыпки траншеи нужно выбрать  бульдозер на пневматическом ходу.

Окончательную ширину траншеи  принимаем по ширине ковша экскаватора.

Техническая характеристика бульдозера:

(марка МТЗ-50/52  )

1.Тип трактора Д-539, ДЗ-37

2.Тип отвала 2,00м

3. Масса 3,60 тонн

4.Высота отвала 0,65 м

5.угол резания 60

6.наибольшее заглубление 0,20;

7.наибольший подъём отвала 0,5м

Для сварки поворотных и неповоротных стыков необходимо выбрать сварочный

агрегат.

Характеристика сварочного агрегата

- Марка агрегата АСБ 300-7

- Марка генератора ГД-303

- Двигатель:

а) марка 303-320-01-100040

б) мощность 29кВт

В городских условиях рекомендуется применять сварочные агрегаты однопостовые для сварки постоянным током.

Монтажные приспособления для укладки плетей надо выбирать по их грузоподъёмности и весу изолированной плети труб. При определении  грузоподъёмности вес плети распределяем равномерно на два монтажных приспособления.

Характеристика автокрана

(марка КС-1562А )

1.Грузоподъёмность 2,0-0,6 т

2.Длина стрелы:10,3м

3. Вылет стрелы крана:5,2-10м

4. Максимальная высота подъёма груза 10 м

5, Масса 7,4 т

Характеристика автокрана

(марка КС-3562А )

1.Грузоподъёмность 3,0-0,5 т

2.Длина стрелы:18м

3. Вылет стрелы крана:6,75-17,5

4. Максимальная высота подъёма груза 17м

5, Масса 14,3 т

Для пневматического испытания газопроводов, выбираем необходимую передвижную компрессорную станцию.

Характеристика компрессора

- марка АПКС-5

- Рабочее давление сжатого воздуха 7кгс/см²

- Производительность по всасываемому воздуху 5 м³/мин

- Двигатель:

а) марка  ЗИЛ-120

б) мощность 70 кВт

Для уплотнения грунта применяются пневматические трамбовки.

Характеристика трамбовки

Амфтизаторы, центробежный вибровозбудитель , гидромотор, коробчатый пояс, трамбующая плита, кран-трубоукладчик.

Подбор механизмов и машин для производства СМР производим при использовании справочной литературы. Глубину траншеи определяем с помощью продольного  профиля газопровода.