4.1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Для строительства газопроводов используем  стальные трубы (Ø180; 76; 60. ГОСТ 10704-91)

Прежде чем приступить к  строительству любого газопровода проводят подготовительные работы.

В городских условиях это  разбивка трассы газопровода, ограждение и освещение места работы, уточнение мест подземных пересечений, вскрытие дорожных одежд, подготовка длинномерных секций труб и т.д.

На участках, где трасса газопровода пересекает капитальное дорожное покрытие, перед земляными работами производим вскрытие этих покрытий.

Ширина вскрываемой полосы для асфальтного дорожного покрытия:

Делаем методом прокола

в=a+0,2(м),						       (17)

где

а- ширина траншеи; а=0,65м

Площадь вскрываемого дорожного покрытия:

Fвскр=b*L,			          			    (18)

где

B-ширина вскрываемой полосы;

L-ширина пересекаемого проезда.

Вспомогательные работы включают в себя укрепление пересекающих траншею коммуникаций и борьбу с атмосферными и грунтовыми водами. 	По заданию уровень залегания грунтовых вод должен находиться ниже проектируемого газопровода. Коммуникации, пересекающие траншею ниже будущего газопровода не осложняют производства работ, но необходимо проверить их расположение, чтобы были выдержаны нормы вертикальных разрывов. Коммуникации разрываются ручным способом и защищают от провисания и возможных механических повреждений.