4.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАБАРИТОВ ОТВАЛА ГРУНТА.

ГРУНТ-растительный

При определении габаритов отвала грунта будем учитывать увеличение его объёма после разрыхления.

2 показателя разрыхления грунта:

k1- первоначальное увеличение грунта в объёме после его разработки в отвал (%);

k2-остаточное увеличение грунта в объёме после его засыпки в траншею и уплотнения(%).

Vотв.=Vобщ.*k1=(Vэкск.+Vвручную)*k1                                                                		 (23)

Vотв= (456,36+0,34)*1,18=538,91 м³	k1=20-25%

k2=3-4%

Bотв.=2hотв.=2*0,82=1,64м                                                                          		 (24)

Sотв=V / L= 456,36 / 666=0,68 м²                                                                        	 (25)

Hотв.= √S=√0,68=0,82 м                                                                                     	 (26)