4.2.4. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ПРИСЫПКЕ ГАЗОПРОВОДА И

УСТРОЙСТВУ ПОСТЕЛИ.

После укладки газопровода в траншею, устраиваем постель, т.е.под трубу подбиваем грунт и тщательно уплотняем его послойно.

После приемки комиссией участка производим засыпку газопровода.

Вначале присыпаем газопровод на 20-30 см.

Объём работ по присыпке составляет:

Vприсыпки=[а(dсредний+0,25) - πd²средний /4]*L,                                                      	  (27)

где

L-длина газопровода(м);

dсредний= средний диаметр газопровода(м);

πd²средний /4 – площадь сечения газопровода;

a-ширина траншеи(м).

Vприсыпки=[0,65(0,18+0,25) – 0,025]*666 = 169,20 м³

Объём присыпки с учётом коэффициента остаточного разрыхления:

V'присыпки= Vприсыпки * (100+k0) / 100 ,                                                                	 (28)

где

k0-коэффициент остаточного разрыхления

V'присыпки= 169,20* (100+1,03) / 100 = 171,54 м³

Объём излишнего грунта, подлежащего вывозу страссы:

V0= Vвыем. – (Vвыем.-Vтрубы) / (1+k0),                                                                		 (29)

где

V0- объём грунта, вывозимого с трассы(м³);

Vвыем – объём выемки(м³);

K0-в данной формуле должно быть разделено на 100

V0= Vвыем. – (Vвыем.-Vтрубы) / (1+k2) =500,94-(500,94-15,7) / (1+1,03) = 261,91м³   (30)

Vвыем.= ∑ Vвручную +∑ Vэкс +∑ Vприямков = 2,38+456,36+42,2 = 500,94м³                   (31)

Vтрубы=( πd²средний /4) * L= 0,18*666=15,73 м³                                                            (32)

Грунт, используемый для обратной засыпки, остаётся на бровке траншеи. Минимальная ширина рабочей зоны зависит от объёма и размеров отвала грунта.

Z = 1,5+а+ 0,5+b+(0,3-0,5) = 1,5+0,65 +0,5+0,83+0,4= 3,28 м