1.2. САНИТАРНАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ВАХ – ПРИЕМНИКА СТОЧНЫХ ВОД

Река Вах является правым притоком реки Оби, впадает на 1780 км от устья.

Длина водостока 964 км, площадь водосбора  7670 кв. км, имеет 136 притоков. Расстояние от места сброса до ближайшего пункта водопользования (без питьевого водозабора) по течению реки 5,0 км – поселок Ваховск.

1.  Расчетный расход реки 95%

обеспеченности в маловодные годы равен – 124 м3/сек;

2.  Ширина реки в створе выпуска – 404 м;

3.  Средняя глубина – 6,0 м;

4.  Скорость среднего течения – 0,7 м/сек;

5.  Максимальный уровень паводковых вод 3% обеспеченности – 48,95 м;

6.  По рыбохозяйственному значению р. Вах отнесена к 1 категории:

а)  содержание растворенного кислорода

в зимнее время - 4 мг/л;

в летнее время - 8 мг/л.

б)  содержание взвешенных веществ - 50 мг/л.

в)  биологическая потребность кислорода

за 20 суток, БПК20 – 4,9 мг/л;

за 5 суток, БПК5 - 4,3 мг/л.