2. ОПОЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ СТОЧНЫХ ВОД

Среднесуточный расход сточных вод от населения Qх-б в м3/сут принимается в зависимости от числа жителей Nр и нормы водоотведения qн в л/сут на одного человека

Qх-б=(Nр×qн) ÷ 1000

Расчетный суточный расход сточных вод от населения определяется, м3/час

Qрасчх-б=α×Qх-б

Секундный расход составит, м3/сек

qc=Qрасчх-б / 86400

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.

Таблица № 1.

| Наименование и характеристика застройки | Ед. изм. | Кол. населения | Норма водоотвода л/сут на 1 чел. | Среднсуточн.расход м3/сут | Коэф суточнеравномер | Расчетный суточ расхд м3/час | Среднчасов. Расхд м3/час | Коэф часовой неравномер | Расчет часовой расход м3/час | Расчетный сек. расход л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ЦГВ | ччел. | 3000 | 300 | 900,0 | 1,2 | 1080 | 45,0 | 1,88 | 84,6 | 23,5 |
| Неучтенный расход 10% |  |  |  | 90,0 |  | 108,0 | 4,5 | - | 8,46 | 2,35 |
| Итого: В проекте Принято: |  |  |  | 990 |  | 1118 1200 | 49,5 |  | 93,06 93,0 | 25,85 26,0 |

Количество загрязняющих веществ  в бытовых сточных водах в расчете на одного жителя для определения их концентрации принимается по табл. 25 СНИП 2.04.03-85.

Бытовые жиры в стоках практически отсутствуют, т.к. каждая столовая запроектирована с локальными очистными сооружениями (масложироуловителями).