2.3. ПРОЕКТИРУЕМАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАУИИ

Для вахтового поселка разработана централизованная система канализации (хозяйственно - бытовых стоков). Сточные воды от общежитий и столовых поступают во внутриплощадочные сети канализации диаметром - 200 мм, далее в сборный коллектор  диаметром - 300мм. Ведущий к главной насосной станции поселка, далее по двум напорным коллекторам  диаметром - 150 мм – на площадку очистных сооружений в приемную камеру. Очищенные сточные воды по самотечному трубопроводу диаметром 300 мм сбрасывается в р. Вах. Перед приемной камерой на трубопроводах подачи сточных вод устанавливаются приборы «Эрис» для измерения расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения.