3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА И РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ

В зависимости от необходимой степени очистки , характера загрязнений сточных вод и климатических условий – выбрали станцию физико-химической  очистки сточных вод пропускной способностью 1,200 м3/сут , где предусмотрены следующие сооружения:

1. Камера для размещения расходомеров для измерения расхода сточных вод

2. Приемная камера, серия 4. 902 - 3;

3. Песколовки с круговым движением воды;

4. Вертикальные отстойники со встроенной камерой хлопьеобразования и камерой смешения;

5. Блок фильтров для станции физико-химической очистки пропускной способностью 1400 м3/сут;

6. Блок резервуаров для станции физико-химической очистки пропускной способностью 1400 м3/сут, с корректировкой на 1200 м3/сут;

7. Производственно-вспомогательное здание;

8. Административно-бытовой корпус;

9. Хлораторная на 2 кг/час хлора, с корректировкой на 0,3 кг/час хлора;

10. Иловые площадки и площадки компостирования;

11. Песковые площадки;

12. Проходная;

13. Установка глубокой очистки на песчаных фильтрах производительностью 2700м3/сут, с корректировкой на 1200 м3/сут.