3.3.1 ПРИЕМНАЯ КАМЕРА

Служит для приема сточных вод

Принимаем по серии 4.902-3. По расходу сточной воды 93 м3/час принимаем приемную камеру с размерами  А=1500 мм, В=1000 мм, Н=1300 мм, Н1=1000мм, h=400 мм, h1=400 мм, b=250 мм, l=600 мм, l1=800 мм. Диаметр напорного трубопровода равен 150мм.

В ней установлены датчики, подающие сигнал о поступлении воды на станцию.

Рис. 1