3.3.9. ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД

Очищенные сточные воды после обеззараживания отводятся по трубопроводу диаметром 325 мм к месту выпуска в р. Вах. Трубопровод выпуска сточных вод запроектирован из полиэтиленовых труб d 315 мм ГОСТ 18599-83. Трубы укладываются на грунтовое плоское основание с подковкой из песчаного грунта.

Трубопровод выпуска очищенных вод заканчивается береговым сосредоточенным выпуском в р. Вах на отметке под уровень нижней поверхности ледового покрова реки.