3.4.1. НАСОСЫ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ

Очищенная сточная вода самотеком поступает в резервуары фильтрованной воды 2х194 м3 и далее насосами СД 250-200-400/6  (2 рабочих, 1 резервный) периодически подается на промывку фильтров.

Производительность промывного насоса определяем по формуле 9.123[7]:

Q=3,6*F*I , 					(32)

Q=3.6*10,3*16=595 м3/час

Где	F – площадь  одного фильтра , м2;

Принимаем насосы СД 250-200-400/6 производительностью 540м3/час и напором 23 м каждый, скомплектованы с электродвигателями 4А28056 мощностью 75 кВт. Управление насосами автоматическое в зависимости от уровня воды в фильтре.