3.4.3. НАСОСЫ ПОДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ НА ГИДРОЭЛЕВАТОРЫ ПЕСКОЛОВОК

Подключение насосов производится от гребенки самотечного трубопровода d 600 мм подачи фильтрованных стоков на промывку фильтров.

Приняты насосы СМ 100-65-200/2 (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 50-125 м3/час и напором 47-50 м каждый, скомплектованные с электродвигателем 4А200М2 мощностью 37 кВт.

Расход воды на гидроудаление осадка (одно включение) равно 58 м3/час с потребным напором 52 м.

Включение насосов производится с ящика управления в зависимости от уровня осадка в песколовке.