3.4.6. НАСОСЫ ДОЗАТОРЫ 4% РАСТВОРА КОАГУЛЯНТА

4% раствор коагулянта подается насосом-дозатором НД 2,5 100/10                  (1 рабочий, 1 резервный, 1 на складе) в камеру смешения. Расход 4% раствора коагулянта составляет 8,2м3/сут.

Насосы НД 2,5 100/10 производительностью 100 л/час и напором 10 м скомплектованы с электродвигателем 4АА63А4 мощностью 0,27 кВт.

Работа насосов-дозаторов сблокирована с насосами, подающие сточные воды на очистные сооружения.