3.4.7. НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Бытовые стоки очистных сооружений, а также осветленная вода с иловых и песковых площадок поступает в резервуар, оснащенный контейнерами для задержения отбросов.

Из резервуара сточная вода насосами СД 50/10 (1 рабочий, 1 резервный) перекачивается в приемную камеру.

Насосы СД 50/10 производительностью 50 м3/час и напором 10м каждый скомплектованы с электродвигателем 4А100L4 мощностью 4 кВт.

Включение насосов автоматическое в зависимости от уровня воды в резервуаре.