3.4.8. ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Для откачки дренажных вод устанавливается самовсасывающий насос ВКС-1/16 (1 рабочий), перекачивающий воду в трубопровод грязной промывной воды с последующим поступлением в приемную камеру. НасосВКС-1/16 производительностью 3,6 м3/час и напором 16 м скомплектован с электродвигателем 4АХ80В4 мощностью 1,5 кВт.

Включение и выключение насоса производится в зависимости от уровня воды в приямке.

Управление насосами ручное и в автоматическом режиме в зависимости уровня жидкости в резервуаре. Для производства ремонтных работ насосная оборудована краном ручным подвесным однобалочным Q = 2т.